附件3（略）

附件4（略）

附件5

说明书和标签

一、猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名  Blocking ELISA Kit for Antibody Detection Against Porcine pseudorabies Virus gE Glycoprotein

汉语拼音  Zhu Weikuangquanbing bingdu gE Danbai Zuduan ELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 试剂盒组分 | 数量 |
| --- | --- |
| 抗原包被板 | 1块（96孔/块） | 2块（96孔/块） | 5块（96孔/块） |
| 酶标试剂 | 1瓶（12ml/瓶） | 1瓶（25ml/瓶） | 1瓶（60ml/瓶） |
| 阳性对照 | 1瓶（1ml/瓶） | 1瓶（2ml/瓶） | 1瓶（5ml/瓶） |
| 阴性对照 | 1瓶（1ml/瓶） | 1瓶（2ml/瓶） | 1瓶（5ml/瓶） |
| 样品稀释液 | 1瓶（6ml/瓶） | 1瓶（12ml/瓶） | 1瓶（30ml/瓶） |
| 20×浓缩洗涤液 | 1瓶（50ml/瓶） | 1瓶（100ml/瓶） | 1瓶（250ml/瓶） |
| 显色剂A液 | 1瓶（6ml/瓶） | 1瓶（12ml/瓶） | 1瓶（30ml/瓶） |
| 显色剂B液 | 1瓶（6ml/瓶） | 1瓶（12ml/瓶） | 1瓶（30ml/瓶） |
| 终止液 | 1瓶（6ml/瓶） | 1瓶（12ml/瓶） | 1瓶（30ml/瓶） |
| 密封袋 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 封板膜 | 2张 | 4张 | 10张 |
| 说明书 | 1份 | 1份 | 1份 |

【性状】  抗原包被板  系用铝箔袋包装，包装袋密封良好，袋内附干燥剂1包。

酶标试剂  为红色澄清液体。

阳性对照  为红色澄清液体。

阴性对照  为淡黄色澄清液体。

样品稀释液  为绿色澄清液体。

20×浓缩洗涤液  为无色澄清液体，或有少量结晶沉淀

显色剂A液  为无色澄清液体。

显色剂B液  为无色澄清液体。

终止液  为无色澄清液体。

【作用与用途】  用于检测猪血清样品中的猪伪狂犬病病毒gE抗体。

【用法与判定】

1  预备步骤

1.1  平衡  所有试剂使用前应平衡至常温（20～30℃），实验前将液体试剂轻轻振荡混匀，使用后立即密封放回2～8℃保存。

1.2  配液  将20×浓缩洗涤液用蒸馏水或纯化水20倍稀释后备用。

2  操作步骤

2.1  编号  将样品对应微孔板按序编号，每板应设阴性对照（NC）3孔，阳性对照（PC）2孔和空白对照1孔（双波长检测可不设空白对照）。

2.2  加样品稀释液  每孔加入样品稀释液50μl，空白对照孔除外。

2.3  加样  分别在相应孔中加入待测样品或阴、阳性对照各50µl。

2.4  温育  盖封板膜后，置37℃温育1小时。

2.5  洗板  小心揭掉封板膜，洗板（下列方法任选其一）。

2.5.1  机洗：洗板机洗涤5遍，最后一次尽量扣干。

2.5.2  手洗：弃去反应液，每孔加入稀释后的洗液300μl，浸泡30秒，甩弃洗液。如此反复连续洗板5次，最后一次尽量扣干。

2.6  加酶  每孔加入酶标试剂100μl，空白对照孔除外。

2.7  温育  用封板膜封板后，置37℃温育30分钟。

2.8  洗板  同2.5。

2.9	  显色  每孔依次加显色剂A、B液各50µl，轻轻振荡混匀，37℃避光温育15分钟。

2.10  终止  每孔加终止液50µl，轻轻振荡混匀，10分钟内测定结果。

2.11  测定

双波长测定（推荐使用）  设定双波长450nm/600～650nm，测定各孔OD值，即为样本或阴、阳性对照A值。

单波长测定  设定酶标仪波长于450nm处，测定各孔OD值，减去空白对照孔OD值后为样本或阴、阳性对照A值。

3  结果判定

3.1  试验有效性判定  阴性对照孔A值均应为1.4～2.4，阳性对照孔A值均应≤0.5，试验方能有效。如果试验无效，试验操作可能有误，试验应重做，并应详细阅读说明书。

3.2  计算方法

3.2.1  阴性对照平均A值的计算（NC A值）  NC A值=（NC1孔A值+NC2孔A值+NC3孔A值）/3

3.2.2  样品/阴性对照平均值比率的计算（S/N）  S/N=样本A值/NC A值

3.3  判定方法

3.3.1  阴性判定：S/N＞0.70者为猪伪狂犬病病毒gE抗体阴性。

3.3.2  阳性判定：S/N≤0.60者为猪伪狂犬病病毒gE抗体阳性。

3.3.3  如果被测样品0.60＜S/N≤0.70，判为可疑。

【注意事项】  （1）所有标本、废液、阳性对照等均按传染性污染物处理，121℃高压蒸汽灭菌30分钟或用5.0g/L次氯酸钠等消毒剂处理30分钟后废弃。

（2）检测标本尽量避免反复冻融、长菌，否则可能影响检测结果。

（3）不同批号、不同品种试剂不得混用；过期试剂不得使用；封板膜不得重复使用。

（4）各种试剂使用前请混匀；部分溶液（如洗液等）如有结晶析出，轻微加热或摇匀溶解后不影响使用。

（5）请在常温（20～30℃）下严格按说明书操作，严格控制反应时间和反应温度。

（6）包被板开封后不能一次用完时，将剩余板条和干燥剂同时放入密封袋内封存，置2～8℃可短期保存。

（7）避免在有挥发性物质及次氯酸类消毒剂（如84消毒液）的环境下操作。

（8）为保证加样量的精准请使用微量移液器操作，并定期校准。加入不同样品或不同试剂组分时，应注意更换吸头和加样槽，以免出现交叉污染。

（9）手工洗板一定要注满洗液，以免未洗掉的游离酶影响实验结果。机洗时注意洗板机洗液头是否通畅，以免洗、吸头堵塞造成洗板不彻底影响实验结果。

（10）显色时请按照次序先加显色剂A液，再加显色剂B液，以免影响实验结果。

（11）终止液为稀硫酸，使用时必须注意安全。

（12）结果判定必须以酶标仪读数为准，并在终止后10分钟内读数以保证结果准确。读取结果时，应保持酶标板底面洁净，且孔内无气泡。不要触碰孔底部的外壁，指印或划痕都可能影响板孔的读值。

（13）若结果为可疑，需对该动物重新取样后检测；若检测结果仍为可疑，则判为阴性。

【规格】  1块/盒（96孔/块）；2块（96孔/块）；5块（96孔/块）。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒

批准文号：

批    号:

有效期至:

【用法与判定】  按照产品说明书所示方法进行。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

抗原包被板

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

酶标试剂

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

20×浓缩洗涤液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

显色剂A液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

显色剂B液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗（MEV–VP2株）说明书和内包装标签

（一）水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗（MEV–VP2株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗（MEV–VP2株）

商品名  无

英文名  Mink Enteritis Virus Baculovirus Vector Vaccine, Inactivated（Strain MEV–VP2）

汉语拼音  Shuidiao Changyanbingdu Ganzhuangbingduzaiti Miehuoyimiao （MEV–VP2 Zhu）

【主要成分与含量】  疫苗中含有水貂肠炎病毒VP2蛋白，配苗前VP2蛋白的血凝效价为1:1024。

【性状】  静置后，上层为无色澄明液体，下层为灰白色沉淀物，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】  用于预防水貂病毒性肠炎。免疫产生期为14日，免疫期为6个月。

【用法与用量】  肌肉注射。50日龄以上水貂，每只1.0ml。

【不良反应】  一般无不良反应。

【注意事项】  （1）仅用于接种50日龄以上健康水貂，怀孕水貂不宜接种。

（2）使用前应将疫苗恢复至常温，并振荡均匀。

（3）接种疫苗时，应执行常规的无菌操作，及时更换针头。

（4）疫苗瓶开启后，限当日用完。

（5）本品严禁冻结，避免阳光直射与高温。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为15个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

- 水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗（MEV–VP2株）内包装标签

兽用

水貂肠炎病毒杆状病毒载体灭活疫苗（MEV–VP2株）

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与用量】  肌肉注射。50日龄以上水貂，每只1.0ml。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

三、犬瘟热病毒胶体金检测试纸条说明书和内包装标签

（一）犬瘟热病毒胶体金检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 犬瘟热病毒胶体金检测试纸条

商品名

英文名 Canine Distemper Virus Colloidal Gold Test Strip

汉语拼音 Quanwenrebingdu Jiaotijin Jiance Shizhitiao

【主要成分与含量】

| 成分 | 规格 |
| --- | --- |
| （1）犬瘟热病毒胶体金检测试纸条 | 1条/袋 |
| （2）样品处理液 | 1ml/管 |
| （3）样品收集棉签 （4）吸管 | 1个/袋 10个/袋 |
| （5）说明书 | 1份/盒 |

【作用与用途】用于犬鼻液、犬眼分泌物及病毒培养物样品中犬瘟热病毒抗原的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样本处理

1.1.1  病毒培养物样本的处理方法  病毒培养物可直接用于检测或者冻融一次后待检。

1.1.2  临床样本的处理方法  将收集到犬鼻液或眼分泌物的收集棉签插入到含有样品处理液的样品管中，搅拌片刻后取出，将装有处理液的样品管盖上，来回震荡混匀。吸取上层液体待检。

1.2  操作步骤  取适量的检测样品（80～120μl，吸管3～4滴），缓慢滴加到样品孔中，当看到红色液体在试纸条上移动时，放慢加样速度。整个加样过程控制在1分钟内完成。加样完成后5～20分钟内观察结果。

2  判定

2.1  在试纸条上出现两条红色条带（T：检测线，C：质控线），判为阳性。

2.2  在试纸条上仅出现一条红色条带（C：质控线），判为阴性。

2.3  在试纸条质控线处不出现红色条带，判为无效。

【注意事项】（1）包装破损、过期产品，请勿使用。

（2）试纸条贮藏与运输过程中不可冷冻，避免阳光直晒。

（3）撕开铝箔袋取出试纸条后应立即使用，防止试纸条受潮。

（4）用过的试纸条及被检样品等应作无害化处理。

【规格】10头份/盒

【贮藏与有效期】 2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）犬瘟热病毒胶体金检测试纸条内包装标签

兽用

犬瘟热病毒胶体金检测试纸条

批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

犬瘟热病毒胶体金检测试纸条

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品处理液

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品收集棉签

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

吸管

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～28℃阴凉干燥处保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）说明书和内包装标签

（一）猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）

商品名  无

英文名  Swine Mycoplasma Hyopneumoniae Vaccine，Inactivated（Strain GD0503）

汉语拼音  Zhu Zhiyuantifeiyan Miehuoyimiao（GD0503zhu）

【主要成分与含量】  主要成分为灭活的猪肺炎支原体（GD0503株），每头份（2.0ml）含灭活前猪肺炎支原体活菌数1.0×109CCU。

【性状】  乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】  用于预防猪支原体肺炎（猪喘气病），接种后28日产生免疫力，免疫期为6个月。

【用法与用量】  肌肉注射，用于21日龄或以上猪，2.0ml/头。

【不良反应】  一般无可见不良反应。

【注意事项】  （1）仅用于接种健康猪。

（2）疫苗切勿冻结或长时间暴露在高温环境。

（3）使用前应仔细检查包装，如发现破损、残缺、文字模糊、过期失效等，则禁止使用。

（4）使用前充分摇匀，将疫苗恢复至室温，疫苗开启后，应限4小时内用完。

（5）用完的疫苗瓶和针头或者未用完的疫苗应作无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）内包装标签

兽用

猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）

批准文号：

批    号：

生产日期：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防猪支原体肺炎（猪喘气病）。接种后28日产生免疫力，免疫期为6个月。

【用法与用量】  肌肉注射，用于21日龄或以上猪，2.0ml/头。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

五、猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒

商品名

英文名  Porcine Epidemic Diarrhea Virus ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音  Zhu Liuxingxingfuxie Bingdu ELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 试剂盒组成 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 包被板 | 96孔/板 | 1板/盒 |
| 阴性对照血清 | 1ml/管 | 1管/盒 |
| 阳性对照血清 | 1ml/管 | 1管/盒 |
| 样品稀释液 | 50ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 10倍浓缩洗涤液 | 50ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 兔抗猪IgG酶标抗体 | 11ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 底物溶液 | 11ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 终止液 | 6ml/瓶 | 1瓶/盒 |

【性状】  试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。其中：

包被板（96孔/板）  包装袋封闭良好，表面光洁、无裂纹，包被板板底清洁、透明、无异物。

阴性对照血清  无色或淡黄色澄清液体。

阳性对照血清  无色或淡黄色澄清液体。

样品稀释液  无色澄清液体。

10倍浓缩洗涤液  无色澄清液体。

兔抗猪IgG酶标抗体  无色或淡黄色澄清液体。

底物溶液  无色或淡蓝色澄清液体。

终止液  无色澄清液体。

【作用与用途】  用于检测猪血清中猪流行性腹泻病毒抗体。

【用法与判定】

1  用法

1.1  试剂的准备  用前将所有的试剂和样品恢复至室温（10～30℃），试剂应轻轻地旋转或震荡予以混合。

1.2  洗涤液的配制  取1份10倍浓缩洗涤液加入到9份双蒸水中，混匀。配制好的洗涤液，应在7日内用完。

1.3  待检血清的稀释  用样品稀释液将待检血清按1∶200（v/v）进行稀释。

1.4  加样  根据样品数量，取可拆卸包被板，每孔加入稀释好的待检血清100μl，同时设阳性对照血清和阴性对照血清各2孔。

1.5  孵育  置37℃孵育30分钟。

1.6  洗涤  弃去孔中液体，每孔加入洗涤液300μl，洗涤4次，每次拍干。

1.7  加入酶标抗体  每孔加入兔抗猪IgG酶标抗体（1∶20000）100μl。

1.8  孵育  置37℃孵育45分钟。

1.9  洗涤  方法同1.6。

1.10  显色  每孔加入底物溶液100μl，置15～25℃避光孵育10分钟。

1.11  终止  每孔加入终止液（2mol/L硫酸溶液）50μl，轻微震荡混合均匀后，在波长为450nm下读取OD450nm值（应在加入终止液后10分钟内完成读数）。

1.12  计算  按下式计算S/P值。

| S/P值= | 待检血清OD450nm值－阴性对照血清平均OD450nm值 |
| --- | --- |
|  | 阳性对照血清平均OD450nm值－阴性对照血清平均OD450nm值 |

2  判定

2.1  试验成立的条件  阳性对照血清OD450nm值均＞0.6，阴性对照血清OD450nm值均＜0.15，则判为试验成立。

2.2  判定  待检血清S/P值≥0.35时，判为阳性；待检血清S/P值＜0.35时，判为阴性。

【注意事项】  （1）试剂盒应在2～8℃运输及保存。

（2）贮藏时，所有的板条一定要用封口膜密封，防止潮气对包被板的损伤。否则，不得使用。

（3）不要使底物溶液接触强光和氧化物。所有试剂取出后，均不得再加回瓶中。

（4）仔细阅读说明书。

（5）不要使用过期的组分或者不同批次试剂混合使用。

（6）10倍浓缩洗涤液如发现结晶，置37℃使其溶解后再使用。

（7）注意加样和洗涤过程，应确保试验的准确度，严禁用嘴吸液。

（8）待检血清发生腐败时勿用于检测。

（9）检验用器皿必须清洁，操作过程避免与金属类器物接触。

（10）应严格按照试剂盒说明书进行操作，严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。

（11）操作过程中使用手套，终止液是硫酸，具有腐蚀性，使用时要小心。所有的废液要经过处理和净化。

【规格】  1个96孔板/盒

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为9个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

猪流行性腹泻病毒ELISA抗体检测试剂盒

1个96孔板/盒                                      批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

包被板

96孔/板                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

1ml/管                                               批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

1ml/管                                               批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

50ml/瓶                                              批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

10倍浓缩洗涤液

50ml/瓶                                             批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

兔抗猪IgG酶标抗体

11ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物溶液

11ml/瓶                                            批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

6ml/瓶                                             批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

六、盐酸特比萘芬搽剂说明书和标签

（一）盐酸特比萘芬搽剂说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称：盐酸特比萘芬搽剂

商品名称：

英文名称：Terbinafine Hydrochloride Liniment

汉语拼音：Yansuantebinaifen Chaji

【主要成分】 盐酸特比萘芬

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【药理作用】 丙烯胺类抗真菌药。主要是通过抑制真菌角鲨烯环氧化酶影响真菌细胞膜的生成，发挥杀灭和抑制真菌的作用。特比萘芬抗菌谱较广，体外抑菌表明对念珠菌、癣菌、霉菌、孢子丝菌等多种真菌有抑制或杀灭作用，其中最敏感者为皮肤癣菌。药物具有强亲脂性，蓄积于皮肤深层，停药后仍能持续发挥药效。药物在皮肤、毛发等组织浓度较高，能渗入并储存于皮肤角质层和新生的毛发、指（趾）甲角质部分。

【适应证】 用于治疗犬由犬小孢子菌引起的真菌性皮肤病。

【用法与用量】 外用。将本品涂于犬皮肤患处及其周围，0.5mg/cm2（约1滴/cm2），一日2次，连用14日。用药前请清洁患处。

【不良反应】 偶在用药部位出现刺痛感，犬会出现轻微挣扎现象，不必停药。过敏反应较少发生，发生后请立即停药。

【注意事项】

1.对本品过敏的犬不得使用。

2.文献资料显示盐酸特比萘芬无生殖毒性，但由于缺乏对怀孕犬和哺乳犬的相关试验研究，因此不推荐使用，或遵医嘱使用。

3.本品仅供外用，避免误入眼睛和口中，谨防犬偷食。

4.置于儿童无法触及处。

【休药期】 不需要制定。

【规格】 1%

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24个月。

【批准文号】

【生产企业】

（二）盐酸特比萘芬搽剂内标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称：盐酸特比萘芬搽剂

商品名称：

英文名称：Terbinafine Hydrochloride Liniment

汉语拼音：Yansuantebinaifen Chaji

【适应证】 用于治疗犬由犬小孢子菌引起的真菌性皮肤病。

【规格】1%

【生产批号】

【生产日期】

【生产企业】

（三）盐酸特比萘芬搽剂外标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称：盐酸特比萘芬搽剂

商品名称：

英文名称：Terbinafine Hydrochloride Liniment

汉语拼音：Yansuantebinaifen Chaji

【主要成分】 盐酸特比萘芬

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【适应证】 用于治疗犬由犬小孢子菌引起的真菌性皮肤病。

【用法与用量】 外用。将本品涂于犬皮肤患处及其周围，0.5mg/cm2（约1滴/cm2），一日2次，连用14日。用药前请清洁患处。

【规格】 1%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 不需要制定。

【贮藏】 密封保存。

【包装】

【生产企业】